## Саморегулирующийся нагревательный кабель Defrost Water 18,5 Вт/м. в воде

ООО Автоматика СЭМКабель, 3812-67-12-59, 67-12-68	     520р. м/п  от 10м.  -500р. м/п

Начало формы

Система "Обогрев трубопроводов". Кабель Defrost Water представляет собой легкий галогеночистый саморегулирующийся нагревательный кабель бытового применения, который может использоваться для защиты от промерзания трубопроводов питьевой воды. Может монтироваться внутри трубопроводов.

Технические характеристики:

- Производитель: Nexans (Норвегия)

- Максимальная длина: 60 м (в воде), 100 м (на воздухе)

- Мощность при 5оС: 18,5 Вт/м (в воде), 9 Вт/м (на воздухе)

- Сечение шины: 2х0,5 мм2

- Внешний диаметр: 7,0 мм

- Вес: 6,1 кг/100м

- min t при монтаже -10 оС

- max t включения 45оС

- max сила тока 10АоС

- min радиус изгиба 15мм

- номинальное напряжение 230В

- max сопротивление проводника заземления 18.5 Ом/км

Структура:

  шины из луженой меди

  полупроводниковая полимерная матрица

  изоляция из полиэтилена

  алюминиевый экран

  проводник заземления из луженой меди

  внешняя изоляция из полиэтилена

А также, весь ассортимент саморегулирующихся нагревательных кабелей различного применения.

Конец формы