Выключатели автоматические ВА57-39 на токи 250...630 А Номенклатурный каталог "Выключатели автоматические серии ВА57" Техническое описание Листовка "Модернизация выключателя автоматического ВА57-39" (ВА57-39 с электронным расцепителем, заднее присоединение, адаптер для присоединения ВА57-39 взамен А3790) Сертификат соответствия Область применения Выключатели серии ВА57-39 - токоограничивающие аппараты с высокой коммутационной способностью, рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 660 V переменного тока частоты 50 и 60 Hz. Основные технические данные Параметр ВА57-39 ВА57-39-35 Электрические характеристики Число полюсов 2, 3 Номинальный ток выключателя In, A 250 ÷ 630 Номинальное рабочее напряжение главной цепи, V ~ 50, 60 Hz 660 - 440 - Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu), ka, Ics=100% Icu ~ 380 V 40 40 ~ 660 V 18 18 - 220 V 110 - Износостойкость выключателя Износостойкость выключателя общее количество циклов ВО 8000 количество циклов ВО под нагрузкой 4000 Количество циклов ВО под действием максимальных расцепителей тока 25 Износостойкость выключателей при пуске асинхронных двигателей (режим АС-3) 300 Дополнительные сборочные единицы и устройства: Свободные контакты Вспомогательные контакты сигнализации (ВКС) Расцепитель независимый (РН) Расцепитель минимального напряжения (РМН) Расцепитель нулевого напряжения (РНН) Ручной дистанционный привод Устройство запирания