# Выключатели автоматические ВА57-31 на токи 16...100 А

- Номенклатурный каталог "Выключатели автоматические серии ВА57"

- Листовка "Выключатель автоматический ВА57-31 с панелью для крепления на DIN-рейку"

- Сертификат соответствия

## Область применения:

Выключатели серии ВА57-31 рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 660 V переменного тока частоты 50 и 60 Hz и постоянного тока до 220 V. Токоограничивающие аппараты с высокой коммутационной способностью.

## Основные технические данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Электрические характеристики |
| Число полюсов | 2, 3 |
| Номинальный ток выключателя In, A | 16 ± 100 |
| Номинальное рабочее напряжение главной цепи, V | ~ 50, 60 Hz | 660 |
|  | ~ 400 Hz | 220 |
| Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu), ka, Ics=100% Icu | ~ 380 V | 40 |
|  | ~ 50, 60 Hz | 6 |
|  | - 220 V | 75 |
| Износостойкость выключателя |
| Износостойкость выключателя | общее количество циклов ВО | 25000 |
|  | количество циклов ВО под нагрузкой | 16000 |
| Количество циклов ВО под действием максимальных расцепителей тока | 25 |
| Износостойкость выключателей при пуске асинхронных двигателей (режим АС-3) | 300 |

## Дополнительные сборочные единицы и устройства:

- Расцепитель независимый (РН)

- Свободные контакты