Фотореле ФР-95

# Фотореле ФР-75 и ФР-95

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.Фотореле (сумеречный выключатель) предназначен для автоматического включения и выключения наружного освещения в зависимости от освещенности окружающей среды.

2.При установке прибора не допускается прямого попадания управляемого освещения на сенсор (возможен мигающий режим работы).

3. Возможна поставка выносного герметичного сенсора.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Номинальное напряжение сети. В | 220 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 |
| Допустимые колебания напряжения питающей сети, % | -15…+10 |
| Напряжение коммутируемой цепи, В | постоянный ток | 12…30 |
|  | переменный ток 50Гц | 12…220 |
| Коммутируемый ток, А | 0.01…10 |
| Диапазон освещенности, при кот. происходит срабатывание, Лк | 1…200 |
| Задержка от кратковременного затемнения (освещения), с | 5…20 |
| Габаритные размеры, мм | 75х22.5х65 |
| Масса, кг | 0.1 |

# Комплектность.

В комплект поставки электронного фотореле входит

- фотореле ФР75 – 1 штука,

- руководство по эксплуатации – 1 штука.

# Подготовка фотореле ФР-75 к работе.

1. Установить фотореле ФР-75  и фотоэлемент,  чтобы он по возможности не попадал в зону искусственного освещения светильника. Снять крышку фотореле и подключить:

- провода питания электронной платы через колодку «Сеть ~ 220 В.»

- питание нагрузки через колодку «Нагрузка».

- провод от фотоэлемента через  колодку «фотоэлемент»

2. Возможно,  изменить настройку уровня естественной освещенности, при которой фотореле включает освещение. Для ручной настройки служит подстроечный резистор. Если повернуть резистор по часовой стрелке, то фотореле включится при большей естественной освещенности, а если  против часовой стрелки – при меньшей.

3. Закрыть крышку прибора и установить его на динрелис.

# Гарантийные обязательства.

1. Срок гарантии электронного фотореле ФР75 – 12 месяцев с момента приобретения, или 18 месяцев со дня выпуска.