В помощь электрику. Удобство монтажа кабельных сетей c помощью гофрированной трубы

Кто сталкивался с процессом  монтажа электропроводки,  с теми сложностями, что возникают при прокладке электропроводки  по помещению или между этажами,  оценят по-достоинству новый продукт -  гофрированную  ПВХ трубу для электропроводки диаметром 16мм и 20мм

Изображение 1. Шланг гофрированный  ПВХ  для электропроводки

диаметром 16мм или 20мм  со стальным зондом

Гофрированная труба (шланг гофрированный)   изготавливается из негорючей ПВХ (поливинилхлорид) композиции. Трубы снабжены стальной протяжкой (зондом или кондуктором) для  быстроты и упрощения протягивания кабеля и провода..Электрическая гофрированная ПВХ труба используется для внешней (наружной) или скрытой (вмурованной в стену) прокладки электрических ( до 1000 вольт), телефонных, компьютерных и телевизионных сетей в жилых  офисных  и производственных помещениях.

Согласно стандартам, для телевизионной, телефонной и сигнализационной сети, диаметр гофротруб должен быть 16 мм,  для  выключателей и розеток – 20 мм.

Протяжка (зонд). Гофрированные трубы выпускаются с зондом и без него. Протяжка (зонд) применяется для протягивания кабеля внутри установленной трубы, т. е. за один конец цепляется кабель, а другой её конец тянется. Таким образом, кабель быстро оказывается внутри трубы. После протягивания кабеля стальная протяжка (зонд) выбрасывается. Однако, это далеко не однозначное решение (возможность использовать взаимозаменяемую проводку на протяжении всего срока эксплуатации здания).

Таблица1. Технические параметры Шланг гофрированный для электропроводки

со стальным зондом

| Материал | Самозатухающий ПВХ пластикат |
| --- | --- |
| Стандарт | ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89) |
| Степень защиты | IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529) |
| Температура монтажа | От -5° С до +60° С |
| Диапазон рабочих температур | От -40° С до +45° С |
| Сопротивление изоляции | 100 Мом в течение 1 мин. (500 V ) |
| Диэлектрическая прочность | 2000 В в течение 15 мин.(50 Гц) |
| Огнестойкость | Не поддерживает горение, тест при 650° С |
| Цвет | Серый RAL 7035 |

ПВХ трубы предназначены для компактной и эстетичной укладки кабельной проводки открытым и скрытым методом(потолки, стены, перекрытия). Применение гофрированных труб для электропроводки имеет ряд существенных преимуществ перед другими кабеленесущими системами.

Таблица 2. Сравнение гофрированной трубы для электропроводки

| Труба ПВХ гофрированная электрическая | Проводка активная Скрытая | Металлорукав | Кабель-канал (электрокороб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Малый вес | Монтаж электропроводки проводится без дополнительной изоляции | Вес и объём металлорукава больше чем у трубы ПВХ гофрированной | При монтаже кабельных линий в коробе требуются дополнительные элементы соединения (углы, повороты, заглушки) |
| Простота и быстрота монтажа кабельных сетей | Снижается уровень безопасности кабельных сетей | Монтаж рукава требует дополнительных крепежных элементов | Стандартный размер (2 метра) |
| Безопасность в эксплуатации электрических линий, выполненных с помощью гофротрубы (дополнительная изоляция) | Увеличивается время монтажа | Подвержен коррозии при монтаже во влажных помещениях | Требуют большего пространства при транспортировке и хранении. |

Внутренние коммуникации, созданные на основе гофрированных труб ПВХ позволяют использовать взаимозаменяемую проводку на протяжении всего срока эксплуатации здания. Обычно эксплуатация гофротруб рассчитана более чем на 50 лет.

Специальная технология, применяемая при изготовлении гофрированной трубы для электропроводки -  ТГЭ16 и ТГЭ20 исключает возможность возгорания от кабеля при коротком замыкании. Это стало возможно благодаря особой самозатухающей композиции ПВХ, исключающей возможность распространения возгорания. Изделие сертифицировано в соответствии со всеми техническими и противопожарными требованиями.

Системы гофрированных труб не требуют заземления, обладают высокими характеристиками сопротивления агрессивным средам и исключают коррозию. ПВХ труба является прекрасным диэлектриком, отлично защищает электропроводку от проникновения влаги, что особо важно при возникновении токов утечки.

Монтаж электропроводки в гофрированной трубе происходит намного быстрее и проще чем в других кабеленесущих системах благодаря своим конструктивным особенностям или благодаря конструктивным особенностям гофротрубы (см. таблицу 2).

Монтаж гофротрубы для электропроводки обычно осуществляется в несколько этапов.

1.      При монтаже гофротрубы в стену, трубу необходимо зафиксировать до заливки раствора.

2.      Лишь после завершения формирования стены, можно осуществлять протяжку проводки. При необходимости увеличить отрезок гофротрубы можно с помощью специальных транзитных коробок, устанавливаемых на углах или по центру кабель-канала.

3.      Специалисты настоятельно не рекомендуют протягивать несколько сетей в одном канале.

Гофрированные трубы свёрнуты в бухты, упакованы стрейч плёнкой и стянуты пластиковыми хомутами.

Изображение 4. Бухта с готовой продукцией

(Шланг гофрированный для электропроводки со стальным зондом ШГЭ-20)

Стандартные бухты выпускаются по 100 метров. Малый вес и объём трубы упрощает процесс хранения и транспортировки.