Наконечники штыревые втулочные изолированные (НШвИ)

Материал коннектора: медь М1 
Покрытие: электролитическое лужение 
Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ) 
Температурный диапазон: от —10°С до +75°С 
Инструмент для опрессовки: ПКИ-6

Одинарные и двойные втулочные наконечники (НШвИ и НШвИ (2)) являются единственными специально разработанными наконечниками под опрессовку, которые полностью заменяют обязательный процесс облуживания многопроволочных медных проводов (типа ПВ-3, ПВС и т. п.) при монтаже различного электрооборудования. Втулочные наконечники состоят из медной луженой трубки, один конец которой развальцован для облегчения ввода многожильного провода, и полиамидной изолирующей манжеты. Процесс монтажа втулочного наконечника занимает несколько секунд. Предварительно зачищенная многопроволочная медная жила заводится внутрь втулки до упора (упор обеспечивается заходом провода в сужающийся раструб втулки до среза изоляции). Затем втулочная часть наконечника опрессовывается поверх втулки специальным инструментом. При опрессовке контактная часть многопроволочного провода, обжатая втулкой, образует единую монолитную конструкцию, а изолирующая манжета перекрывает изоляцию провода. При необходимости опрессованная втулка может быть впоследствии обрезана по длине на глубину захода в контактное гнездо электрооборудования. Благодаря использованию изолирующей манжеты из полиамида втулочные наконечники допускают расширенный диапазон температур в режиме эксплуатации и имеют автономную систему цветовой маркировки.

Основные технические параметры

| Наименование | цвет изоляции | диапазон сечений (мм2) | Размеры(мм) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L1 | L | d | d1 |
| НШвИ 0,5-8 | белый | 0,5 | 8,0 | 14,0 | 2,6 | 1,0 |
| НШвИ 0,75-8 | серый | 0,75 | 8,0 | 14,0 | 2,8 | 1,2 |
| НШвИ 1,0-8 | красный | 1,0 | 8,0 | 15,0 | 3,0 | 1,4 |
| НШвИ 1,0-12 |  |  | 12,0 | 19,0 | 3,0 | 1,4 |
| НШвИ 1,5-8 | чёрный | 1,5 | 8,0 | 15,0 | 3,5 | 1,7 |
| НШвИ 1,5-12 |  |  | 12,0 | 18,3 | 2,6 | 1,7 |
| НШвИ 2,5-8 | синий | 2,5 | 8,0 | 15,0 | 4,2 | 2,2 |
| НШвИ 2,5-12 |  |  | 12,0 | 19,4 | 4,0 | 2,3 |
| НШвИ 4,0-9 | серый | 4,0 | 9,0 | 17,0 | 4,8 | 2,8 |
| НШвИ 4,0-12 |  |  | 12,0 | 19,4 | 4,5 | 2,8 |
| НШвИ 6,0-12 | жёлтый | 6,0 | 12,0 | 20,0 | 6,3 | 3,5 |
| НШвИ 10,0-12 | красный | 10,0 | 12,0 | 21,0 | 7,6 | 4,5 |
| НШвИ 16,0-12 | синий | 16,0 | 12,0 | 21,0 | 8,8 | 5,8 |
| НШвИ 25,0-16 | жёлтый | 25,0 | 16,0 | 27,0 | 11,2 | 7,3 |
| НШвИ 35,0-16 | красный | 35,0 | 16,0 | 30,0 | 12,3 | 8,3 |
| НШвИ 50,0-20 | синий | 50,0 | 20,0 | 36,0 | 15,0 | 10,3 |
| НШвИ 70,0-20 | жёлтый | 70,0 | 20,0 | 36,0 | 15,0 | 10,3 |