| Кран трёхходовой КТН |
| --- |
| Назначение: Кран трехходовой натяжной муфтовый предназначен для установки перед манометрическим прибором с целью возможности его замены без останова технологического процесса Технические характеристики Материал корпуса: латунь Материал пробки: латунь Рабочее давление: до 1,6 МПа Рабочая температура: до 160 ° С |
| Кран трёхходовой КТН |  |
| Назначение: Кран трехходовой из латунис запорной втулкой для неагрессивных жидкостей и газов Технические характеристики Материал корпуса: латунь Материал пробки: латунь Номинальное давление: PN 16 Максимальная рабочая температура: 150 ° С Исполнение: Внутренняя/наружная резьба, внутренняя/внутренняя резьба |  |
| Трубка Перкинса |  |
| Назначение: Стальная сифонная петлевая трубка для неагрессивных жидкостей и газов Технические характеристики Номинальное давление: PN 250 Максимальная рабочая температура: 300 ° C Диаметр трубки: 13,5х2,9 мм Диаметр петли: 85 мм Длина: 360мм Исполнение: прямое, угловое |  |
| Переходники |  |
| Назначение: Переходники, гильзы, шайбы, прокладки для манометров и термометров из латуни, меди и нержавеющей стали. Размеры: внутр. G1/2- наруж. М 20х1,5; внутр. М 12х1,5 - наруж. G1/4; внутр. М 20х1,5- наруж. G1/2; внутр.М 12х1,5 - наруж .М20х1,5 |  |