## Кран трехходовой точеный

|  | Применяется для монтажа манометров в технологическую линию. Внутренние присоединит. резьбы: М20х1,5, G1/2. Рабочее давление не более, МПа: 1,6. Рабочая температура не более, °С: 160. Материал: латунь. |
| --- | --- |

## Трубка сифонная прямая с петлей (Перкинса)

|  | Применяется для понижения температуры в точке контактирования манометра и промышленной системы, а также для присоединения прибора к трубопроводу. Внутренняя резьба: М20х1,5. Внешняя резьба: G1/2. Рабочее давление не более, МПа: 6. Примечание: Изготавливается из стали с антикоррозийным покрытием. |
| --- | --- |