# МП2-У, ВП2-У, МВП2-У

ТУ 25-02.180335-84 Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП2-У, ВП2-У и МВП2-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена. Примеры записи обозначения приборов при заказе Для правильного обозначения прибора с необходимыми Вам техническими характеристиками предлагаем добавить прибор в "Корзину", выбрав все требуемые Вам характеристики прибора - система выдаст единственно верный вариант написания обозначения прибора при заказе. Основные технические характеристики Диапазоны показаний приборов: МП2-У - от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 кгс/см2 ВП2-У - от -1 до 0 кгс/см2 МВП2-У - от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 МВП2-У - от -0,4 до 0,6 кгс/см2 По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа Диаметр корпуса - 60 мм Класс точности приборов - 2,5 Степень защиты - IP40 Масса приборов не более - 0,15 кг Средний срок службы - 10 лет Материалы деталей: корпус - сталь стекло - литое трубчатая пружина - медный сплав, железо-никелевый сплав держатель - медный сплав механизм - медный сплав, нержавеющая сталь По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 (диапазон рабочих температур -50 до +60 °С) по ГОСТ 15150-69 Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ 12997-84) Варианты исполнения: с радиальным штуцером без фланца с радиальным штуцером с задним фланцем с осевым штуцером без фланца с осевым штуцером с передним фланцем Измеряемая среда -//- - по умолчанию жидкость, пар, газ, в том числе пропан бутан "кислород" - по заказу исполнение для измерения давления жидкого, газообразного кислорода "ацетилен" - по заказу исполнение для измерения давления ацетилена Резьба присоединительного штуцера -//- - по умолчанию метрическая резьба М12х1,5-8g G1/4-B - по заказу дюймовая резьба R1/4 - по заказу коническая резьба Технологическая черта на шкале -//- - по умолчанию без черты "черта" - по заказу нанесение технологической черты на циферблат (в примечании к заказу обязательно укажите на какой отметке) Поверка приборов Поверка -//- - по умолчанию приборы при выпуске из производства поверяются метрологической службой ОАО “Манотомь”, аккредитованной на право поверки средств измерений, зарегистрированной в Реестре аккредитованных метрологических служб под №1004. ЦСМ - по требованию потребителя приборы при выпуске из производства могут быть поверены представителем органа государственной метрологической службой ФГУ "Томский Центр стандартизации, метрологии и сертификации". Пломбировка -//- - по умолчанию приборы поставляются без пломбы. Пл - пломбирование приборов производится по требованию заказчика. Периодическая поверка приборов в процессе эксплуатации производится в соответствии с МИ 2124-90. Межповерочный интервал – 1 год.