# МП3-У, ВП3-У, МВП3-У

ТУ 25-02.180335-84 Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП3-У, ВП3-У и МВП3-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена, хладонов 12, 13, 22, 142, 502, 134a и 404а. Приборы могут поставляться с демпфером. Примеры записи обозначения приборов при заказе Для правильного обозначения прибора с необходимыми Вам техническими характеристиками предлагаем добавить прибор в "Корзину", выбрав все требуемые Вам характеристики прибора - система выдаст единственно верный вариант написания обозначения прибора при заказе. Основные технические характеристики Диапазоны показаний приборов: МП3-У - от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2 ВП3-У - от -1; -0,6 до 0 кгс/см2 МВП3-У - от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа Диаметр корпуса -100 мм Класс точности приборов - 1,5 (по заказу 1,0) Степень защиты - IP40 (по заказу - IP53) Масса приборов - не более 0,7 кг Средний срок службы - 10 лет Материалы деталей: корпус - сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол стекло - оконное трубчатая пружина - медный сплав, железо-никелевый сплав держатель - медный сплав, сталь механизм - бронза, нержавеющая сталь, сталь 0,8 кп Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой до 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ 12997-84) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У2 - по умолчанию приборы имеют исполнение У2 (диапазон рабочих температур -50 до +60 °С) Т2 - по заказу приборы имеют исполнение Т2 (диапазон рабочих температур -50 до +60 °С) Варианты исполнения: с радиальным штуцером без фланца с радиальным штуцером с задним фланцем с осевым штуцером с передним фланцем с осевым штуцером без фланца Фланец для крепления прибора на панели -//- - по умолчанию приборы поставляются без фланца Ф - по заказу приборы поставляются с задним расположением фланца Измеряемая среда -//- - по умолчанию жидкость, пар, газ, в том числе пропан бутан "кислород" - по заказу исполнение для измерения давления жидкого, газообразного кислорода "ацетилен" - по заказу исполнение для измерения давления ацетилена "хладон" - по заказу исполнение для измерения давления хладонов (в примечании к заказу укажите необходимсоть дополнительной температурной шкалы) Резьба присоединительного штуцера -//- - по умолчанию метрическая резьба М20х1,5-8g G1/2-B - по заказу дюймовая резьба R1/2 - по заказу коническая резьба Технологическая черта на шкале -//- - по умолчанию без черты "черта" - по заказу нанесение технологической черты на циферблат (в примечании к заказу обязательно укажите на какой отметке) Демпфер для гашения пульсирующего давления -//-- по умолчанию приборы поставляются без демпфера до 60 кгс/см2 включительно и с демпфером свыше 100 кгс/см2 включительно демпфер - по заказу демпфер устанавливается на прибор с любым диапазоном показаний Вариант исполнения -//- - по умолчанию исполнение общепромышленное Э - по заказу приборы изготаляются для поставки на экспорт АЭС - по заказу приборы изготаляются для поставки на атомные электростанции (АЭС) Поверка приборов Поверка -//- - по умолчанию приборы при выпуске из производства поверяются метрологической службой ОАО “Манотомь”, аккредитованной на право поверки средств измерений, зарегистрированной в Реестре аккредитованных метрологических служб под №1004. ЦСМ - по требованию потребителя приборы при выпуске из производства могут быть поверены представителем органа государственной метрологической службой ФГУ "Томский Центр стандартизации, метрологии и сертификации". Пломбировка -//- - по умолчанию приборы поставляются без пломбы. Пл - пломбирование приборов производится по требованию заказчика. Периодическая поверка приборов в процессе эксплуатации производится в соответствии с МИ 2124-90. Межповерочный интервал – 1 год.