# Тягомеры ТмМП-52-М2, напоромеры НМП-52-М2, тягонапоромеры ТНМП-52-М2 мембранные показывающие

Документация Руководство по эксплуатации TNMP-52.pdf (260K) Сертификат соответствия TNMP-52-M2-Sert1.pdf (240K) Сертификат об утверждении типа TNMP-52-M2-Sert1.pdf (140K)

Тягомеры ТмМП-52-М2, напоромеры НМП-52-М2, тягонапоромеры ТНМП-52-М2 зарегистрированы в Госреестре средств измерений под № 1491-93.

Предназначены для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха и неагрессивных газов.

Основные технические характеристики

Условное обозначение, диапазон показаний и класс точности приведены в таблице 1. 

Таблица1

| ТмМП-52-М2 | НМП-52-М2 | ТНМП-52-М2 | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- |
| кПа | кПа | кПа |  |
| от –0,16 до 0 | от 0 до +0,16 | от –0,08 до +0,08 | 2,5 |
| от –0,25 до 0 от –0,4 до 0 от –0,6 до 0 от –1 до 0 от –1,6 до 0 от –2,5 до 0 от –4 до 0 от –6 до 0 от –10 до 0 от –16 до 0 от –25 до 0 от –40 до 0 | от 0 до +0,25 от 0 до +0,4 от 0 до +0,6 от 0 до +1 от 0 до +1,6 от 0 до +2,5 от 0 до +4 от 0 до +6 от 0 до +10 от 0 до +16 от 0 до +25 от 0 до +40 | от –0,125 до +0,125 от –0,2 до +0,2 от –0,3 до +0,3 от –0,5 до +0,5 от –0,8 до +0,8 от –1,25 до +1,25 от –2 до +2 от –3 до +3 от –5 до +5 от –8 до +8 от –12,5 до +12,5 от –20 до +20 | 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5 |

Примечание. Приборы класса точности 1,5 изготавливаются по согласованию с ОАО “СПЗ”.

Межповерочный интервал – 2 года. 

Климатические исполнения:

- У3 – но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 ° С и относительной влажности до 98% при 35 ° С.

- Т3 – но для работы при температуре от минус 25 до плюс 55 ° С и относительной влажности до 100% при 35 ° С.

Масса, не более 0,5 кг.

Оформление заказа

При заказе необходимо указать:

- Наименование

- Условное обозначение

- Диапазон показаний

- Класс точности

- Обозначение климатического исполнения

- Обозначение ТУ