# Комплекты MILLIMAT

Комплекты тонкого двужильного нагревательного кабеля, уложенного на самоклеящуюся сетку из армированного пластика, готовые к укладке

Применение: комфортный обогрев в любом помещении, где нет возможности значительно увеличить высоту или толщину пола.

Структура:

- цельнотянутый двужильный проводник

- фторопластовая изоляция

- цельнотянутый медный проводник заземления

- внешняя оболочка из ПВХ

- сетка из армированного пластика

Техническая информация:

- max рабочая t внешней оболочки: 100оС

NEW! Комплекты MILLIMAT для любого помещения мощностью 150 Вт/кв.м

| при напряжении 230 В | Сопротивление элементов |
| --- | --- |
| Название/ мощность к-та, Вт | S под обогрев, м2/ (размер сетки) | Min(-5%) | Номинал | Max(+10%) |
| Millimat/150 | 1,0-1,3 (0,5 х 2,0) | 335.0 | 352.7 | 387.9 |
| Millimat/225 | 1,5-1,9 (0,5 х 3,0) | 223.4 | 235.1 | 258.6 |
| Millimat/300 | 2,0-2,4 (0,5 х 4,0) | 167.5 | 176.3 | 194.0 |
| Millimat/375 | 2,5-3,0 (0,5 х 5,0) | 134.0 | 141.1 | 155.2 |
| Millimat/450 | 3,0-3,5 (0,5 х 6,0) | 111.7 | 117.6 | 129.3 |
| Millimat/525 | 3,5-4,2 (0,5 х 7,0) | 95.7 | 100.8 | 110.8 |
| Millimat/600 | 4,0-4,9 (0,5 х 8,0) | 83.8 | 88.2 | 97.0 |
| Millimat/750 | 5,0-6,0 (0,5 х 10,0) | 67.0 | 70.5 | 77.6 |
| Millimat/900 | 6,0-7,2 (0,5 х 12,0) | 55.8 | 58.8 | 64.7 |
| Millimat/1050 | 7,0-8,4 (0,5 х 14,0) | 47.9 | 50.4 | 55.4 |
| Millimat/1200 | 8,0-9,8 (0,5 х 16,0) | 41.9 | 44.1 | 48.5 |
| Millimat/1500 | 10,0-12,0 (0,5 х 20,0) | 33.5 | 35.3 | 38.8 |
| Millimat/1800 | 12,0-14,4 (0,5 х 24,0) | 27.9 | 29.4 | 32.3 |