| Фотография | Наименование | Технические параметры | Особенности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Светодиодный заградительный огонь СДЗО-05 | • Источник света - светодиодный модуль для СДЗО; • Цвет свечения - красный, световой поток не менее 10 кд; • Корпус - металлический, степень защиты IP65; • Защитный колпак - бесцветное стекло; • Защитная стальная решетка (в комплекте); • Напряжение питания: АС220В или DC48В или другое под заказ; • Потребляемая мощность не более 7 Вт; • Диапазон рабочих температур от -50*С до +50*С; • Крепление на трубу G3/4, резьбовое. | СДЗО-05 единственный в России вандалозащищенный заградительный огонь с защитой IP65! Гарантия 4 года! |  |  |
|  | Сдвоенный светодиодный заградительный огонь 2хСДЗО-05 | • Сдвоенный двухрожковый; • Источник света - светодиодный модуль для СДЗО; • Цвет свечения - красный, световой поток не менее 10 кд; • Корпус - металлический, степень защиты IP65; • Защитный колпак - бесцветное стекло; • Защитная стальная решетка (в комплекте); • Напряжение питания: АС220В или DC48В или другое под заказ; • Потребляемая мощность не более 14 Вт; • Диапазон рабочих температур от -50*С до +50*С; • Крепление на трубу G3/4, резьбовое. | 2хСДЗО-05 единственный в России сдвоенный двухрожковый вандалозащищенный заградительный огонь с защитой IP65! Производится модификация 2хСДЗО с фотодатчиком Гарантия 4 года! |  |  |
|  | Сдвоенный светосигнальный прибор серии 2хЗОМ | • Двухрожковый сдвоенный заградительный огонь типа ЗОМ . • Базовый светосигнальный прибор типа ЗОМ, ЗОМ-ЛСД, ЗОМ-ПП, ЗОМ-ППМ, СДЗО; • Защитная стальная решетка (под заказ); • Крепление на трубу G3/4, резьбовое; • Монтажная коробка (Взрывозащита 1Exd IICT6) с клемнной колодкой | Изготовлен на базе трубостоек и сертифицированной коробки с учетом требований к монтажу и креплению приборов ЗОМ |  |  |
|  | Светодиодный светосигнальный прибор ЗОМ-ЛСД (стеклянный) | • Источник света - Лампа светодиодная мощная, нового поколения серии ЛСД (заменяемая, Е27, светодиоды Kingbright(Германия); • Цвет свечения - красный (под заказ любой другой), световой поток до 25 кд(с учетом потерь); • Защитный колпак - боросиликатное стекло высокого светопропускания бесцветное или красное; • Корпус - металлический, степень защиты IP53; • Защитная стальная решетка (под заказ +450 руб.); • Напряжение питания: 220В(80-320В) или 48В(20-80В); • Потребляемая мощность 10Вт; • Антиоблединение (система подогрева, мощность +15Вт) цена +150 руб.; • Диапазон рабочих температур от -50*С до +50*С; • Крепление на трубу G3/4, резьбовое. | Лучшая цена за стеклянный ЗОМ со светодиодной лампой повышенной яркости! Гарантия 3 года! • Качественная и надежная замена светосигнальных приборов ЗОМ и ЗОЛ-2 ИШБП на светодиодных лампах типа Пермь П-5х16, "Маяк" УПС-3-Б(В), а также ламп Пермь П-4х16, УПС-3-А, "Маяк-Мегафон" УПС-5 и др.; • Замена светодиодных светосигнальных стеклянных приборов ЗОМ-ПП-А,Б,В-К и др. |  |  |
|  | Светодиодный светосигнальный прибор ЗОМ-ЛСД (поликарбонат) | • Источник света - Лампа светодиодная мощная, нового поколения серии ЛСД (заменяемая, Е27, светодиоды Kingbright(Германия)); • Цвет свечения - красный, световой поток до 20 кд(с учетом потерь); • Защитный колпак - красный, ударопрочный, морозо- и УФ стойкий оптический поликарбонат DOW(Швейцария), линзовая структура для формирования оптимального луча; • Корпус: ударопрочный, морозо- и УФ стойкий поликарбонат BAYER(Германия), степень защиты IP54; • Напряжение питания: 220В(80-320В) или 48В(20-80В); • Потребляемая мощность 10Вт; • Антиоблединение (система подогрева, мощность +15Вт) цена +150 руб.; • Диапазон рабочих температур от -50*С до +50*С; • Крепление на трубу G3/4, резьбовое. | Лучшая цена за качественный ударопрочный и легкий светодиодный ЗОМ повышенной яркости! Гарантия 3 года! • Замена светодиодных светосигнальных приборов из поликарбоната типа ЗОМ-ППМ, ЗОМ-ППР-К, ЗОМ-СД-А и др. • Замена ЗОМ на светодиодных лампах типа Пермь П-5х16, Пермь П-4х16; "Маяк" УПС-3 и "Маяк-Мегафон" УПС-5 и др. |  |  |
|  | Заградительный огонь светодиодный ЗОСД | • Источник света - светодиодная лампа нового поколения серии ЛСД (заменяемая, Е27, светодиоды Kingbright(Германия)); • Цвет свечения - красный, световой поток не менее 12 кд; • Защитный колпак - красное стекло; • Корпус - металлический, степень защиты IP53; • Защитная стальная решетка (под заказ +450 руб.); • Напряжение питания: 220В(80-320В) или 48В(20-80В); • Потребляемая мощность 10Вт; • Антиоблединение (система подогрева, мощность +15Вт) цена +150 руб.; • Диапазон рабочих температур от -50*С до +50*С; • Крепление на трубу G3/4, резьбовое. | Заградительный огонь с сертификатом МАКа (межгосударственного авиационного комитета) и системой антиобледенения! Для светового ограждения особо ответственных объектов! Гарантия 3 года! ISO 9001-2000 |  |  |
|  | Светодиодный светосигнальный прибор серии ЗОМ-ПП | • Источник света - светодиодная лампа УПС, (заменяемая, Е27, светодиоды "ПРОТОН"(Россия)); • Цвет свечения - красный(К, стандартно), под заказ: белый(Б), зеленый(Л), синий(С), желтый (Ж); • Световой поток:10кд(А, А1) или 15кд(А2) или 20кд(Б) или 32 кд(В); • Защитный колпак - боросиликатное стекло высокого светопропускания бесцветное или красное; • Корпус - металлический, степень защиты IP53; • Защитный колпак - стекло красное(стандартно) или бесцветное; • Напряжение питания: AC 220В или АС110В или АС/DC 48, 36, 24,12В; • Потребляемая мощность 5-35 Вт(в зависимости от модели); • Защитная стальная решетка (под заказ +450 руб.); • Антиоблединение (система подогрева, опиция под заказ); • Диапазон рабочих температур от -50*С до +50*С; • Крепление на трубу G3/4, резьбовое. | Традиционные стеклянные резьбовые заградительные огни с заменяемой светодиодной лампой УПС повышенной яркости до 32 кд! Гарантия 5 лет! |  |  |
|  | Светодиодный светосигнальный прибор серии ЗОМ-ППМ | • Источник света - встроенный светодиодный модуль (светодиоды "ПРОТОН"(Россия)); • Цвет свечения - красный(К, стандартно), под заказ: белый(Б), зеленый(Л), синий(С), желтый (Ж); • Световой поток:10кд(А, А1) или 15кд(А2) или 20кд(Б) или 32 кд(В); • Корпус: ударопрочный, морозо- и УФ стойкий поликарбонат, степень защиты IP54; • Защитный колпак - бесцветный (прозрачный), ударопрочный, морозо- и УФ стойкий оптический поликарбонат; • Напряжение питания: AC 220В или АС110В или АС/DC 48, 36, 24,12В; • Потребляемая мощность 5-35 Вт(в зависимости от модели); • Фотодатчик(опция под заказ); • Мигающий режим (1-2Гц, опиция под заказ); • Антиоблединение (система подогрева, опиция под заказ); • Диапазон рабочих температур от -50*С до +50*С; • Крепление без резьбового соединения на трубу наружным диаметром до 27,5мм. | Ударопрочные и легкие поликарбонатные светодиодные заградительные огни серии ЗОМ-ППМ. Типовые модификации имеют сертификат МАК! Гарантия 5 лет! Простота монтажа: крепление на трубу без резьбового соединения! |  |  |
|  | Светодиодный светосигнальный прибор серии ЗОМ-ППР | • Источник света - светодиодная лампа УПС, (заменяемая, Е27, светодиоды "ПРОТОН"(Россия)); • Цвет свечения - красный(К, стандартно), под заказ: белый(Б), зеленый(Л), синий(С), желтый (Ж); • Световой поток:10кд(А, А1) или 15кд(А2) или 20кд(Б) или 32 кд(В); • Корпус: ударопрочный, морозо- и УФ стойкий поликарбонат, степень защиты IP54; • Защитный колпак - бесцветный (прозрачный), ударопрочный, морозо- и УФ стойкий оптический поликарбонат; • Напряжение питания: AC 220В или АС110В или АС/DC 48, 36, 24,12В; • Потребляемая мощность 5-35 Вт(в зависимости от модели); • Антиоблединение (система подогрева, опиция под заказ); • Диапазон рабочих температур от -50*С до +50*С; • Крепление без резьбового соединения на трубу наружным диаметром до 27,5мм. | Ударопрочные и легкие поликарбонатные заградительные огни серии ЗОМ-ППР с заменяемой светодиодной лампой. Гарантия 5 лет! ТД "МЕГАПРОМ" работает по ценам завода изготовителя ОАО "ПРОТОН"! ISO 9001-2000 Простота монтажа: крепление на трубу без резьбового соединения! |  |  |
|  | Светосигнальный прибор ЗОМ (стекло) | • Светосигнальный прибор ЗОМ- арматура заградительного огня малой интенсивности; • Защитный колпак - боросиликатное стекло высокого светопропускания, красное(стандартно) или прозрачное бесцветное(под заказ); • Корпус - металлический, степень защиты IP53; • Тип лампы: энергосберегающая светодиодная лампа ЛСД-М(рекомендуется, повышенной яркости и надежности) или лампа УПС-3 или люминесцентная теплобелая 220В/23Вт(master) или накаливания 220В/100Вт; • Защитная стальная решетка (под заказ +450 руб.); • Диапазон рабочих температур от -50*С до +50*С; • Крепление на трубу G3/4, резьбовое. | Традиционный стеклянный ЗОМ - высокое светопропускание боросиликатного стекла! Модификация с защитной стальной решеткой - защита от механических повреждений(падающий лед при многоярусовом светоограждении)! Типовая модель ЗОМ ИШБП 676 631.004 ТУ, ТУ3461-001-95589780-2006, Замена устаревших светосигнальных приборов ЗОЛ-2, ЗОЛ-2М |  |  |
|  | Светосигнальный прибор ЗОМ (поликарбонат) | • Светосигнальный прибор ЗОМ- арматура заградительного огня малой интенсивности; • Защитный колпак - красный, ударопрочный, морозо- и УФ стойкий оптический поликарбонат DOW(Швейцария); •Корпус: ударопрочный, морозо- и УФ стойкий поликарбонат BAYER(Германия), степень защиты IP54; • Тип патрона Е27; • Тип лампы: энергосберегающая светодиодная лампа ЛСД-М(рекомендуется, повышенной яркости и надежности) или лампа УПС-3, люминесцентная теплобелая 220В/23Вт(master) или накаливания 220В/100Вт; • Диапазон рабочих температур от -50*С до +50*С; • Крепление на трубу G3/4, резьбовое. | Лучшая цена за ударопрочный и легкий ЗОМ! Гарантия 2 года! Поликарбонатный аналог светосигнальных приборов ЗОМ , ЗОЛ-2, ЗОЛ-2М ИШБП 676 631.004 ТУ. |  |  |
|  | Светодиодная лампа ЛСД-М повышенной мощности для заградительных огней типа ЗОМ | • Лампа светодиодная нового поколения повышенной яркости для ЗОМ; • Цоколь Е27; • Световой поток: 30 кд, мощные светодиоды Kingbright(Германия), повышенной светоотдачи (эквивалент 110 шт светодиодов типа 5 мм); • Цвет свечения - красный; • Напряжение питания: 220В(80-320В) или 48В(20-80В); • Потребляемая мощность не более 10 Вт; • Антиоблединение (система подогрева ЗОМ, мощность +15Вт) цена +150 руб.; • Средний срок службы не менее 100 000 часов(10 лет); • Диапазон рабочих температур от -50*С до +50*С; | Лампа нового поколения! Повышенная яркость, надежность и европейское качество по лучшей в России цене! Гарантия 3 года! Соответствие требованиям РЭГА, ИКАО и МАКа, сертификат РСТ, сертификация производства ISO 9001-2000. |  |  |
|  | Светодиодная лампа ЛСД-5(5 ярусов) для заградительных огней типа ЗОМ | • Лампа светодиодная для ЗОМ; • Цоколь Е27; • Световой поток: 25 кд, сверхяркие светодиоды Kingbright(Германия), типа 5 мм, 5 ярусов; • Цвет свечения - красный(под заказ другие цвета); • Напряжение питания: 220В(200-265В) или 48В(42-60В); • Потребляемая мощность не более 8 Вт; • Антиоблединение (система подогрева ЗОМ, мощность +15Вт) цена +150 руб.; • Средний срок службы не менее 100 000 часов(10 лет); • Диапазон рабочих температур от -50*С до +50*С; | Типовая модификация. Европейское качество и надежность подтверждены Гарантия 3 года! Замена ламп в ЗОМ: светодиодных Пермь П-5х16R, УПС-3, ЛПСК, а также люминесцентных и накаливания. |  |  |
|  | Светодиодная лампа ЛСД-4(4яруса) для заградительных огней типа ЗОМ | • Лампа светодиодная для ЗОМ; • Цоколь Е27; • Световой поток: 20 кд, сверхяркие светодиоды Kingbright(Германия), типа 5 мм, 4 яруса; • Цвет свечения - красный(под заказ другие цвета); • Напряжение питания: 220В(200-265В) или 48В(42-60В); • Потребляемая мощность не более 7 Вт; • Антиоблединение (система подогрева ЗОМ, мощность +15Вт) цена +150 руб.; • Средний срок службы не менее 100 000 часов(10 лет); • Диапазон рабочих температур от -50*С до +50*С; | Типовая модификация. Европейское качество и надежность подтверждены Гарантия 3 года! Замена ламп в ЗОМ: светодиодных Пермь П-4х16R, УПС-3, ЛПСК, а также люминесцентных и накаливания. |  |  |
|  | Светодиодная лампа УПС для заградительных огней типа ЗОМ | • Лампа светодиодная для ЗОМ серии УПС3 и УПС5 ; • Цоколь Е27; • Световой поток: 10кд(А, А1) или 15кд(А2) или 20кд(Б) или 32 кд(В), сверхяркие светодиоды Протон(Россия), типа 5 мм; • Цвет свечения - красный(К, стандартно), под заказ: белый(Б), зеленый(Л), синий(С), желтый (Ж); • Напряжение питания: AC 220В или АС110В или АС/DC 48, 36, 24,12В; • Потребляемая мощность 5-35 Вт(в зависимости от модели); •Антиоблединение (система подогрева, модификация под заказ); • Средний срок службы 12 лет; • Диапазон рабочих температур от -50*С до +50*С; | Повышенная яркость, надежность! Соответствие требованиям РЭГА, ИКАО и МАКа, сертификат РСТ, сертификация производства ISO 9001-2000. Гарантия 5 лет! |  |  |
|  | Энергосберегающая люминесцентная лампа для заградительных огней типа ЗОМ | • Энергосберегающая лампа люминесцентная Philips 23W(для профессионального использования) для заградительных огней типа ЗОМ; • Цоколь Е27; • Цвет свечения: тепло-белый (цветность 827); • Philips PLE master(+100 руб.); • Philips S-LE(морозостойкая t-20С) (+290 руб.); • Philips PLE master Polar(морозостойкая t-20С) (+370 руб.); • Напряжение питания: 220В; • Потребляемая мощность 23Вт; • Средний срок службы 15 000 часов; | Профессиональные энергосберегающие люминесцентные лампы Philips PLE 23W master/ Polar и др. для заградительных огней типа ЗОМ. |  |  |
|  | Блоки и системы автоматического управления заградительными огнями типа День-Ночь | Автоматические системы и блоки управления световым ограждением: • Типовые "День-Ночь" с фотодатчиком(БУ-Ф); • С АВР по двум фазам(фидерам); • С АВР, аккумуляторной буферизацией; • Устройства электропитания УЭСОМ; • Автономные: аккумуляторные, на солнечных батареях; • С расширенными возможностями по ТЗ заказчика; | Производятся как типовые так и с расширенными возможностями по техническому заданию заказчика! |  |  |