|  | ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ ПЫЛЕВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «ВИДАР» Взрывозащита: 1ExdsIIBT4 X 1ExdsIIСT5 X Степень защиты от внешних воздействий IP65 Напряжение питания 220 В, 50 Гц Монтажный кабель 3-жильный, круглый от O6 до O16 мм |
| --- | --- |

| Тип светильника | Тип лампы | Мощность лампы | Габаритные размеры, мм | Масса не более, кг | Маркировка взрывозащиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВИДАР Ж-400 | ДНаТ | 400 Вт | максимальный диаметр 385мм, максимальная высота 640мм | 30 | 1ExdsIICT4 |
| ВИДАР Г-400 | ДРИ | 400 Вт |  |  | 1ExdsIICT4 |
| ВИДАР Р-400 | ДРЛ | 400 Вт |  |  | 1ExdsIICT4 |
| ВИДАР Ж-250 | ДНаТ | 250 Вт |  |  | 1ExdsIICT5 |
| ВИДАР Г-250 | ДРИ | 250 Вт |  |  | 1ExdsIICT5 |
| ВИДАР Р-250 | ДРЛ | 250 Вт |  |  | 1ExdsIICT5 |
| ВИДАР Н-500 | ЛОН | 500 Вт |  |  | 1ExdsIICT4 |