Показатель визирования: 1:100

● Лазерный целеуказатель
●  Создан на современной элементной базе лучших мировых производителей
● Проверенная временем способность надежно работать в реальных условиях
российской индустрии во всех климатических зонах страны
●  Высокая точность и прекрасные оптические характеристики для замеров с удобных расстояний
● Прочный металлический корпус, пылевлагозащита IP24

Технические характеристики:
  -Диапазон измерения температуры: -20°…+600°С
  -Диапазон рабочих температур:  -20°…+50°С
  -Погрешность измерения: 1%+1°С
  -Время измерения:   1 сек
  -Разрешение:  1°С
  -Показатель визирования:  1 : 100
  -Диапазон установки излучательной способности:  0,01 … 1,00
  -Питание:  2×AA
  -Габаритные размеры:  130x155x46 мм
  -Вес: не более 0,6 кг

Сервисные функции:
Лазерный целеуказатель
Автоматическая регулировка яркости индикатора
Встроенная память на 1000 замеров
Фиксация последнего замера
Фиксация максимальной температуры
Установка аварийной температуры
Сигнализация аварийной температуры световая и звуковая
Индикация разряда батарей
Подключение к компьютеру (на заказ)

Комплект поставки:
Сумка-чехол
Паспорт и инструкция
Элементы питания (2×AA)

Дополнительная комплектация:
Кабель для соединения с компьютером
Программа «Regis2008» для работы с ПК
Блок питания от сети 220 В
Свидетельство о первичной поверке