Номинальные статические характеристики датчика температуры

Преобразователь типа ТХА, характеристика преобразования ХА (К) (диапазон температур – от -200 до +1300 °С) Температура рабочего конца, °С Термо-ЭДС, мВ Температура рабочего конца, °С Термо-ЭДС, мВ Температура рабочего конца, °С Термо-ЭДС, мВ Температура рабочего конца, °С Термо-ЭДС, мВ -200 -5,891 500 20,644 780 32,453 1060 43,595 -150 -4,913 520 21,497 800 33,275 1080 44,359 -100 -3,554 540 22,350 820 34,093 1100 45,119 -50 -1,889 560 23,203 840 34,908 1120 45,873 0 0,000 580 24,055 860 35,718 1140 46,623 50 2,023 600 24,905 880 36,524 1160 47,367 100 4,096 620 25,755 900 37,326 1180 48,105 150 6,138 640 26,602 920 38,122 1200 48,838 200 8,138 660 27,447 940 38,918 1220 49,565 250 10,153 680 28,289 960 39,708 1240 50,286 300 12,209 700 29,129 980 40,494 1260 51,000 350 14,293 720 29,965 1000 41,276 1280 51,708 400 16,397 740 30,798 1020 42,053 1300 52,410 450 18,516 760 31,628 1040 42,826 1320 53,106 Преобразователь типа ТХК, характеристика преобразования ХК(L) (диапазон температур – от -200 до +800 °С) Температура рабочего конца, °С Термо-ЭДС, мВ Температура рабочего конца, °С Термо-ЭДС, мВ Температура рабочего конца, °С Термо-ЭДС, мВ Температура рабочего конца, °С Термо-ЭДС, мВ -200 -9,488 60 3,999 310 23,695 560 45,590 -190 -9,203 70 4,701 320 24,550 570 46,471 -180 -8,894 80 5,413 330 25,409 580 47,350 -170 -8,562 90 6,133 340 26,271 590 48,230 -160 -8,207 100 6,862 350 27,135 600 49,108 -150 -7,831 110 7,599 360 28,002 610 49,986 -140 -7,433 120 8,344 370 28,872 620 50,864 -130 -7,014 130 9,096 380 29,743 630 51,740 -120 -6,575 140 9,857 390 30,617 640 52,617 -110 -6,118 150 10,624 400 31,492 650 53,492 -90 -5,147 160 11,398 410 32,369 660 54,367 -80 -4,636 170 12,179 420 33,247 670 55,241 -70 -4,108 180 12,967 430 34,126 680 56,114 -60 -3,564 190 13,761 440 35,007 690 56,987 -50 -3,005 200 14,560 450 35,888 700 57,859 -40 -2,431 210 15,366 460 36,769 710 58,729 -30 -1,843 220 16,177 470 37,652 720 59,599 -20 -1,242 230 16,994 480 38,534 730 60,467 -10 -0,627 240 17,818 490 39,417 740 61,333 0 0 250 18,642 500 40,299 750 62,197 10 0,639 260 19,474 510 41,182 760 63,058 20 1,290 270 20,310 520 42,064 770 63,917 30 1,951 280 21,150 530 42,946 780 64,771 40 2,624 290 21,995 540 43,828 790 65,621 50 3,306 300 22,843 550 44,709 800 66,466 Номинальные статические характеристики датчика температуры Термопреобразователи типа ТСМ 50М, ТСМ 100М, ТСП 50П, ТСП 100П Термопреобразователь типа ТСМ 50М Термопреобразователь типа ТСМ 100М Термопреобразователь типа ТСМ 50П Термопреобразователь типа ТСМ 100П Температура рабочего конца, °С Сопротивление, Ом Температура рабочего конца, °С Сопротивление, Ом Температура рабочего конца, °С Сопротивление, Ом Температура рабочего конца, °С Сопротивление, Ом -50 39,345 -50 78,690 -50 40,000 -50 80,000 -40 41,475 -40 82,950 -40 42,015 -40 84,030 -30 43,610 -30 87,220 -30 44,020 -30 88,040 -20 45,740 -20 91,480 -20 46,020 -20 92,040 -10 47,870 -10 95,740 -10 48,010 -10 96,020 0 50,000 0 100,00 0 50,000 0 100,000 10 52,130 10 104,26 50 59,850 50 119,700 20 54,260 20 108,52 100 69,555 100 139,110 30 56,435 30 112,78 150 79,115 150 158,230 40 58,525 40 117,05 200 88,525 200 177,050 50 60,655 50 121,31 250 97,795 250 195,590 60 62,785 60 125,57 300 106,915 300 213,830 70 64,915 70 129,83 350 115,890 350 231,780 80 67,045 80 134,09 400 124,720 400 249,440 90 69,175 90 138,35 450 133,405 450 266,810 100 71,310 100 142,62 500 141,945 500 283,890 110 73,440 110 146,88 550 150,335 550 300,670 120 75,570 120 151,14 600 158,585 600 317,170 130 77,700 130 155,40 650 166,615 650 333,230 140 79,830 140 159,66 700 174,560 700 349,120 150 81,960 150 163,92 750 182,360 750 364,720 160 84,095 160 168,19 800 190,010 800 380,020 170 86,225 170 172,45 850 197,515 850 395,030 180 88,355 180 176,71 900 204,875 900 409,750 190 90,485 190 180,97 950 212,085 950 424,170 200 92,615 200 185,23 1000 219,150 1000 438,300