|  | ООО Автоматика СЭМКабель 3812-67-12-59, 67-12-68 |
| --- | --- |

Уважаемые господа!

Предлагаем Вашему вниманию нагревательный кабель- гибкий тэн, производимый нашим предприятием.

Гибкий ТЭН производства Компании RIM был отмечен золотой медалью Межрегионального конкурса Лучшие товары и услуги Сибири  ГЕММА 2006 года.

Гибкий ТЭН относится к зонально-резистивному типу. Тепло выделяется в нагревательной спирали, имеющей через равные расстояния контакт с токоведущими жилами, благодаря чему формируются зоны тепловыделения соединенные параллельно. Запитывание ТЭНа происходит с одного конца. Используется отрезками кратными длине зоны 1 метр.

Конструкция ТЭНа:

1 - Оболочка (кремнийорганическая) резина;
2 - Провод сопротивления;
3 - Изоляция (кремнийорганическая) резина;
4 - Токоведущие жилы из луженой меди;
5 - Контакт параллельного соединения проводников

Технические характеристики ТЭНов:

1. температура разогрева ТЭНа (температура на поверхности ТЭНа во включенном состоянии

на воздухе при температуре 20 °С составляет 70-80 гр.С

2. Температура хранения: - 60 ...+ 180 °С

3. Температура рабочая: -60 ...+90 °С

4. Мощность- 40 Вт\м

5. Напряжение 220 В

ТЭНы мерной длины, готовые к подключению

|  | Тип Длина, м Напряжение, В Мощность., Вт общая греющая RIM L2 2 1 220 40 RIM L3 3 2 220 80 RIM L4 4 3 220 120 RIM L5 5 4 220 160 RIM L6 6 5 220 200 RIM L7 7 6 220 240 RIM L8 8 7 220 280 RIM L9 9 8 220 320 RIM L10 10 9 220 360 RIM L12 12 11 220 440 RIM L15 15 14 220 560 RIM L20 20 19 220 760 |
| --- | --- |

Под заказ производится изготовление гибкого тэна любой длины!

Для большего удобства ТЭНы упакованы в бухты по 50м. и 2000-2500 м.

| Тип | Напря- жение, В | Мощн., Вт/пм |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭН бухтовой | 220 | 40 |  |

Гибкий ТЭН с защитной оплеткой.