Энергосберегающие технологии нового поколения!

Светодиодные светильники

Светильники предназначены для освещения улиц, дорог, мостов, железнодорожных платформ, внутриквартального освещения, а также производственных и складских помещений и рекомендуются для замены традиционных светильников с ртутными (ДРЛ) и натриевыми (ДНаТ) лампами.

Светильник устанавливается на любую опору с диаметром консоли до 52 мм, либо по заказу светильник может укомплектовываться креплением на потолок или стену.

В светильниках применяются светодиоды японского или корейского производства, встроенный источник питания стабилизирован по выходному току и обеспечивает работу светильника в широком диапазоне питающего напряжения от 120 до 270В.

Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, поверхность анодирована, цвет корпуса - по желанию Заказчика. Защитное стекло из ударопрочного монолитного оптического поликарбоната, устойчивого к УФ излучению.

Преимущества светодиодных светильников:

- низкое энергопотребление и высокий КПД;

- высокий индекс цветопередачи обеспечивает лучшую видимость и контрастность воспроизведения пространства;

- экологическая безопасность (как при эксплуатации, так и при утилизации изделия);

- высокая механическая прочность и виброустойчивость;

- близость освещения к естественному, меньший слепящий эффект и отсутствие мерцания;

- отсутствие стробоскопического эффекта, сила света не меняется во всём диапазоне питающих напряжений;

- время непрерывной работы светодиода в десятки раз превышает срок службы традиционных источников света.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Технические характеристики | СДС «ММЗ»-15-03 | СДС «ММЗ»-35-03 | СДС «ММЗ»-70-03 | СДС «ММЗ»-130-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 | 35 | 70 | 130 |
| Напряжение питания, В | 120–270 |
| Ресурс, час | 100 000 |
| Световой поток, Лм | 1 500 | 3 500 | 7 000 | 13 000 |
| Спектр излучения | солнечный белый |
| Угол излучения, 2( 0,5 град.* | 120 |
| Температурный режим, °С | от – 40 до + 40 |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP 65 |
| Освещённость | соответствует СНиП 23-05-95 |
| Габаритные размеры, мм | 300×200×65 | 500×200×65 | 700×200×65 | 700×200×75 |
| Масса, кг | 2,5 | 3,9 | 5,4 | 6,8 |

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев.